# Załącznik nr 1

Specyfikacja dostawy (wymagania minimalne) w ramach zamówienia pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Golczewo Gmina Golczewo”

| L.p. | Wyszczególnienie | Potwierdzenie spełnienia wymagań * | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1.1. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym". Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. z późn. zm. Podwozie pojazdu posiadające świadectwo homologacji. Pojazd musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2. Fabrycznie nowy – rok produkcji (kompletacji) 2014r. |  |  |
| 1.2. | Podwozie samochodu z napędem uterenowionym 4 x 4, z kabiną załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie przekracza 16.000 kg. |  |  |
| 1.3. | Wyposażenie w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. Na dachu pojazdu z przodu dwa koguty koloru niebieskiego lub równoważna lampa zespolona z min. 2 lampami błyskowymi LED, z tyłu pojazdu kogut pojedynczy koloru niebieskiego, z przodu pojazdu dwie lampy sygnalizacyjne wysyłające sygnał błyskowy na grillu oraz po jednej lampie na lusterkach koloru niebieskiego. Wszystkie te lampy/koguty technologii LED. Wszystkie lampy i głośnik zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia mechanicznego siatkami ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 1.4. | Dodatkowy sygnał powietrzny z możliwością załączenia przez kierowcę oraz dowódcę. |  |  |
| 1.5. | Podwozie samochodu z manualną skrzynią biegów – maksymalnie 6 biegów do przodu + wsteczny z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 290 KM spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym (umożliwiający rejestrację pojazdu w roku dostawy – min. EURO-5). |  |  |
| 1.6. | Tłumik wydechu pojazdu nieograniczający prześwitu. |  |  |
| 1.7. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3300 mm. |  |  |
| 1.8. | Napęd 4 x 4: możliwość odłączania napędu osi przedniej, możliwość blokady mechanizmu różnicowego min. przedniej i tylnej osi, przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym, zawieszenie: przód – resory paraboliczne, tył – pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości lub resory paraboliczne. Dopuszcza się rozwiązanie napędu równoważne lub lepsze od wymaganego, tzn. ze stałym napędem obu osi. |  |  |
| 1.9. | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona mechanicznie lub na poduszkach pneumatycznych, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Wlot filtra powietrza wyprowadzony tylnej części kabiny lub umiejscowiony za kabiną. Dodatkowo kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, oświetlenie dla załogi zamontowane w taki sposób, aby nie oślepiało kierowcy podczas jazdy - technologii LED, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, szyberdach, przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna, rolety - osłony przeciwsłoneczne wewnętrzne, elektryczne szyby przednie, lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony; reflektor pogorzeliskowy (szperacz) z mocowaniem na zewnątrz kabiny; elektrycznie sterowane lusterka główne. Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. Podest uzbrojony w 6 ładowarek do radiotelefonów przenośnych i radiotelefony oraz ładowarki z latarkami kątowymi (w ilości po 6 kpl). |  |  |
| 1.10. | Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Siedzenie dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 1.11. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 1.12. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 1.13. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie kabiny kierowcy automatycznie odłączane po przekręceniu stacyjki pojazdu. (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |  |
| 1.14. | W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136- 174 MHz, moc 1-25 W, min 255 kanałowy o odstępie międzykanałowym 12,5 kHz z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy oraz z dodatkowym głośnikiem na podsufitce w kabinie załogi współpracujące z radiostacją samochodową umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. |  |  |
| 1.15. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną zastosować światło cofania. Dodatkowo nad tylną żaluzją zamontowana kamera cofania z monitorem w kabinie pojazdu. |  |  |
| 1.16. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 85 km/h |  |  |
| 1.17. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu zgodnie z rozporządzeniem. |  |  |
| 1.18. | Kolorystyka: samochód – RAL 3000, elementy błotników i zderzaków – białe, elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare. Oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego. |  |  |
| 1.19. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców z szybkozłączem automatycznym do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym ze źródła zewnętrznego (sprężarka). Zawór wraz z przewodem min.15m z pistoletem do napełniania kół powietrzem z układu pneumatycznego pojazdu, przewód nie na stałe połączony z pojazdem. |  |  |
| 1.20. | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |
| 1.21. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od – 25 °C do + 50 °C |  |  |
| 1.22. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 1.23. | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |  |  |
| 1.24. | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta. |  |  |
| 1.25. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Na przedniej osi pojedyncze na tylnej ogumienie bliźniacze. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności montowania na stałe na pojeździe. |  |  |
| 1.26. | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację. Samochód wyposażony w zaczep holowniczy min. 8 t i szekle umożliwiające odholowanie pojazdu. Zaczep tylny paszczowy. Pod zaczepem zamontowany hak do ciągnięcia przyczepek samochodów osobowych posiadający homologację. |  |  |
| 1.27. | Wyciągarka o napędzie elektrycznym montowana z przodu pojazdu, o min. sile uciągu 8 t. osłonięta pokrowcem. |  |  |
| 1.28. | Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń, oraz jeden uchwyt w oparciu siedzenia dowódcy z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania pojazdu), uchwyty umożliwiające przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli. |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza: |  |  |
| 2.1. | Zabudowa nadwozia wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej blachy aluminiowej. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Pomiędzy skrytkami pozostawione prześwity bez tworzenia pomiędzy nimi ścianek, oprócz dwóch ostatnich skrytek po obu stronach (skrytki przy autopompie). |  |  |
| 2.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone barierką rurową lub nadbudową boczną zintegrowaną z zabudową o wysokości nie mniejszej niż 120mm. Na dachu pojazdu mocowanie na drabinę D10W, węże ssawne pod drabiną 3 szt. Tłumice, drabinę nasadkową, sanie lodowe. Dodatkowo skrzynia sprzętowa zamykana z mocowaniem na wewnętrznej stronie zamknięcia na deskę ortopedyczną, skrzynia oświetlona paskiem w technologii LED załączana jednocześnie z oświetleniem skrytek. Pojazd wyposażony w działko wodno-pianowe DWP 8/24 o regulacji wydajności 800/1600/2400l/min zamontowane na dachu zabudowy w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej od konta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do, co najmniej 70°. Zasięg rzutu do 60m. Działko musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisem w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu. |  |  |
| 2.3. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.4. | Drabina do wejścia na dach składana, z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po prawej stronie zabudowy, szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 2.5. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Zastosowane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Skrytki w układzie żaluzji (3+3+1) Pojazd posiada podesty robocze ułatwiające dostęp do sprzętu na całej długości zabudowy pożarniczej (również przy nadkolu kół tylnych) oraz na tylnym zderzaku do obsługi autopompy. Podesty posiadają dodatkowe zamknięcie (blokadę) w pozycji zamkniętej. Zamknięcie żaluzji typu rurkowego. Pojazd wyposażony w dwie szuflady wysuwane poziome pod sprzęt hydrauliczny oraz agregat prądotwórczy, oraz jedną ściankę pionową wysuwaną na sprzęt burzący, szuflady i ściana automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wypadnięciem z prowadnic. Musi być zapewniona możliwość łatwej regulacji wysokości półek sprzętowych w skrytkach. |  |  |
| 2.6. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. Oświetlenie wykonane w technologii LED. |  |  |
| 2.7. | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności oraz oświetlenie powierzchni dachu roboczego. Oświetlenie pola pracy wokół pojazdu w pojedynczych lampach (min. 3 lampy po każdej stronie oraz jedna z tyłu pojazdu) w technologii LED z możliwością łatwej wymiany Włącznik oświetlenia w kabinie kierowcy. Belka świetlna ostrzegawcza z możliwością obsługi w przedziale autopompy oraz w kabinie kierowcy. Wszystkie elementy Oświetlenia skrytek, skrzyni sprzętowej, pola pracy wokół pojazdu, oraz wszystkich lamp oświetlenia zewnętrznego pojazdu do 1,5m zabezpieczone przed możliwością mechanicznego uszkodzenia siatką ze stali nierdzewnej. |  |  |
| 2.8. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 2.9. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 2.10. | Zbiornik wody o pojemności min. 3500l wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. |  |  |
| 2.11. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% zbiornika wody. Wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Przewód (lub zawór) odpowietrzający zbiornik środka pianotwórczego zabezpieczony przed samoczynnym wylewaniem się środka na zewnątrz. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |  |
| 2.12. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 2.13. | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego oraz niskiego ciśnienia, o wydajności minimum 2550l/min przy ciśnieniu o.8 MPa i głębokości ssania 1.5m oraz 547l/min. przy ciśnieniu 4MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu wysokiego i niskiego ciśnienia. Typ i parametry autopompy potwierdzone w świadectwie dopuszczenia. Możliwość załączania autopompy awaryjnego za pomocą dźwigni w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2.14. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. |  |  |
| 2.15. | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 4 nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, linii szybkiego natarcia, zraszaczy, działka wodno-pianowego. Nasady tłoczne oraz nasada napełniania zbiornika ze źródła zewnętrznego wyposażone w zawory kulowe do odpowietrzania nasad zawory umieszczone pomiędzy nasadami a zaworami z odprowadzeniem wody pod podwozie pojazdu. |  |  |
| 2.16. | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60m na zwijadle zakończoną pistoletem ciśnieniowym z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, do pistoletu dołączana rura formująca do podawania piany ciężkiej. zwijadło blokowane hamulcem za pomocą dźwigni (jednym ruchem). Możliwość zwijania elektrycznego oraz awaryjnego ręcznego. |  |  |
| 2.17. | Autopompa umożliwia geodezyjne zasilanie zbiornika pojazdu. Autopompa wyposażona w automatyczne urządzenie zasysające (trokomat) z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. |  |  |
| 2.18. | W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: manowakuometr, manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia manometr wskazujący ciśnienie zasilania zbiornika. wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, wyłącznik silnika pojazdu, kontrolka pracy silnika, kontrolka włączenia pompy, schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: manometr niskiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |  |
| 2.19. | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną + możliwość odwodnienia instalacji. |  |  |
| 2.20. | Autopompa wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |  |
| 2.21. | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 2.22. | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu, co najwyżej dwóch zaworów. Zawory tłoczne otwierane ręcznie za pomocą zaworów typu grzybkowych, zawór do napełniana zbiornika ze źródła zewnętrznego, obsługi dozownika, szybkiego natarcia, napełniania zbiornika przez autopompę otwierane ręcznie za pomocą zaworów kulowych. |  |  |
| 2.23. | Przedział autopompy wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25oC. |  |  |
| 2.24. | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |  |
| 2.25. | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 6m, mierzony od podłoża, na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360° pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie przez układ pneumatyczny pojazdu z najaśnicami halogenowymi 2x 1000W podłączony do agregatu prądotwórczego. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |  |
| 2.26. | Pojazd wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 5 kVA do zasilania najaśnic masztu oraz ewentualnie innego sprzętu o napędzie elektrycznym z możliwością pracy na wysuniętej szufladzie, bez konieczności demontażu. |  |  |
| 2.27. | Dodatkowo zapewnienie mocowań na sprzęt będący na wyposażeniu OSP. |  |  |
| 2.28. | Zamontowanie kieszonek na węże w miejscach w skazanych przez odbiorcę dla węży W-75 (10 szt. dla węży) W-52 (8 szt.) |  |  |
| 2.29. | Ponadto, na pojeździe należy zapewnić miejsce na przewożenie standardowego sprzętu (nie wymienionego powyżej) zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych |  |  |
| 2.30. | W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. |  |  |
| 2.31. | W tylnej części kabiny oświetlenie dla załogi. |  |  |

* Należy potwierdzić spełnienie wymagań przez wpisanie słowo TAK lub SPEŁNIA.

W przypadku gdy Oferent nie wpisze  nic lub wpisze NIE lub NIE SPEŁNIA zamawiający uzna, że nie spełnia wymagań i oferta będzie podlegała odrzuceniu jako nie spełniająca wymagań zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć świadectwo dopuszczenia oraz świadectwo homologacji lub wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzający parametry technicznego oferowanego pojazdu w zakresie min. rodzaju i  mocy silnika, rodzaju skrzyni biegów i DMC podwozia.

…………………………………………………

Podpis i pieczątka Oferenta